## Slide 1: Warunki techniczno-ekonomiczne dla utrzymania majątku wytwórczego w elektrowniach węglowych
Kazimierz Dolny, 18-20 marca 2025r.
Waldemar Szulc, Halina Bownik-Trymucha

## Slide 2
Podstawa merytoryczna
Wartości określone na podstawie strategicznych dokumentów energetycznych:
  KPEiK, 10.2024
  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie krajowym PSE 2025-2040, 11.2024
  Plan rozwoju sieci przesyłowych PSE, 12.2024
  Strategie polskich grup energetycznych
  Polityka Energetyczna Polski 2040, 02.2021
Wyliczenia aproksymowane ekspercko przez zespół wewnętrzny TGPE
Poczucie odpowiedzialności wytwórców w TGPE za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
Optymalizacja kosztów bezpieczeństwa energetycznego przy wykorzystaniu
posiadanych aktywów wytwórczych
Konieczność zapewnienia warunków ekonomicznych dla utrzymania majątku
wytwórczego

## Slide 3
Warunki techniczno-ruchowe
Oczywista jest konieczność utrzymania niezbędnej dla KSE ilości mocy sterowalnych z zapewnieniem rezerwy mocy dla PSE
Konieczne jest utrzymanie wysokiej dyspozycyjności nowych mocy sterowalnych i starszych głównie węglowych
Zapewnienie wymaganego wolumenu mocy ze źródeł węglowych wymaga utrzymania odpowiednio wysokiej ich dyspozycyjności lub zwiększenia wolumenu tych mocy (koszty)
Utrzymania współczynnika dyspozycyjności KWD (obecnie dla źródeł węglowych wynosi ponad 90%) to konieczność utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
Zapewnienie właściwego stanu technicznego wymaga zabezpieczenia finansowania, dobrego planowania, zdolności wykonawczych, utrzymania kompetencji

## Slide 4
Moc zainstalowana, produkcja energii i zapotrzebowanie na moc
Źródło: PSE, Ocena wystarczalności zasobów na poziomie krajowym PSE 2025-2040, 11.2024

## Slide 5
Moc zainstalowana i produkcja energii wg. KPEiK
Źródło: KPEiK z 2024.10.
Która wartość zapotrzebowania na energię prawdziwa – 215 (PSE) czy 308 (KPEiK) TWh?

## Slide 6
Rozbieżne przewidywania MKiS i PSE
Istotne rozbieżności podstawowych wielkości z KPEiK z wersji 2024.10 a Oceną PSE wystarczalności zasobów mocy z 2024.11
Konieczna aktualizacja obydwu dokumentów przed przygotowaniem aktualnej PEP a następnie Strategii Grup Energetycznych
Rozbieżności wielkości i terminów zapotrzebowania na energię i moc, dostępności EJ, struktury zapotrzebowania na energię
6
Analiza wewnętrznego zespołu TGPE uwzględniająca odchylenia w optymalnych scenariuszach; opóźnienie energetyki jądrowej, brak długoterminowych magazynów energii w okresach braku wiatru i słońca oraz powstanie dodatkowych mocy gazowych

## Slide 7
Czy wystarczy nam mocy sterowalnej
Źródło: analiza własna TGPE na podstawie danych z KPEiK i PSE
Chart: Lata
| 2025 | 2030 | 2035 | 2040
Węgiel brunatny | 6078.8028 | 6078.8028 | 3095.8752 | 632.3214
Węgiel kamienny | 19309.4106 | 13561.1184 | 9126.5364 | 5277.9858
Gaz/wodór | 4551.333 | 10355.292 | 9895.182 | 11515.627
Biomasa/biogaz | 935.9418 | 1354.4376 | 1490.6076 | 1510.5792
El_Wodne | 471.8448 | 523.3358 | 537.3788 | 551.4218
Dodatkowe CCGT | 0 | 0 | 3000 | 5000
Dodatkowe OCGT | 0 | 0 | 0 | 3000
Zapotrzebowanie szczytowe w latach 2025-2040 PSE | 26000 | 29000 | 33000 | 37000
9,5 GW
Założenia:
Brak wiatru i słońca przez kilka dni z rzędu, opóźnienie energetyki jądrowej, dodatkowe 8 GW mocy gazowych do 2040 roku

## Slide 8
Moce sterowalne w strategiach grup energetycznych
Źródło: Strategie grup energetycznych i analiza własna TGPE
Planowane nowe dodatkowe inwestycje gazowe to ok 8 GW w 2040 (wg. Strategii grup energetycznych, danych PSE i analiz eksperckich TGPE)
Brak ujednoliconego planu odejścia od węgla
Mimo dodatkowych inwestycji gazowych, dalej brakuje ok. 9,5 GW mocy sterowalnej – jaka technologia ją wypełni?
Chart: Lata
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2035 | 2040
PGE | 1340 | 1340 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211
ENEA | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3000 | 3000
ORLEN | 0 | 1300 | 1300 | 1900 | 1900 | 1900
TAURON | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000

## Slide 9
Proponowane rozwiązania technologiczne
Obiektywna ocena z udziałem UDT stanu technicznego źródeł węglowych z uwzględnieniem warunków lokalnych (Zespół ds. Majątków Wytwórczych TGPE)
Konsultacja z PSE potrzeb systemu w zakresie mocy, lokalizacji, usług systemowych, reżimu pracy źródeł węglowych
Optymalizacja wyboru koniecznych do utrzymania w odpowiedniej dyspozycyjności źródeł węglowych i zapewnienie warunków ekonomicznych utrzymania ich w eksploatacji
Jednolity plan odejścia od węgla zapewniający bezpieczeństwo energetyczne kraju i maksymalizację wykorzystania istniejącego majątku – plan wyłączania pozwoli na strategie repoweringu
Podział źródeł węglowych na grupy (eksploatacja rynkowa, zimna rezerwa, wyłączenie, usługi systemowe, repowering) z uwzględnieniem warunków lokalnych
Konieczność przygotowania projektu planu już dziś!!!, w innym wypadku spowoduje to ubytek/wyłączenia części aktywów

## Slide 10
Mechanizmy regulacyjne dla jednostek węglowych w procesie transformacji
Kompleksowa ocena funkcjonowania w Polsce rynku mocy i osiągane dzięki temu efekty wskazują, że mogłoby to być narzędzie dla przeprowadzenia pełnego procesu transformacji energetycznej w Polsce
Aukcje uzupełniające
Substytucja mocy/ repowering
Rezerwa strategiczna
Postulaty do kolejnej wersji KPEiK, jako działania Rządu zapewnienia finansowania jednostek węglowych, z wykorzystaniem doświadczeń z wdrażania mechanizmów mocowych

## Slide 11
Utrzymanie jednostek węglowych do 2028 r.
Aukcje uzupełniające
Budżet dla aukcji przejściowych na lata 2025-2028 wg OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy o rynku mocy
Maksymalna cena zamknięcia określona w znowelizowanej ustawie o rynku mocy dla cenobiorcy
- 72 euro/kW
Maksymalna cena zamknięcia określona w Obwieszczeniu MKiŚ dla cenobiorcy na aukcje uzupełniające na II półrocze 2025 r. - 287 zł/kW/rok ( poniżej maks. o ok 20 zł/kW) i zapotrzebowanie na moc w wysokości 5 444 MW.
Wytwórcy oczekują, że w aukcjach na kolejne lata cena będzie ustalona na poziomie maksymalnym wg aktualnego kursu EUR/PLN.
Rok | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Długość okres, na który przeprowadzane są aukcje [lata] | 0,5 | 1 | 1 | 1
Koszt [mln zł] | 522,2 | 3 010,9 | 2 533,9 | 2 321,9

## Slide 12
Utrzymanie jednostek węglowych do 2028 r.
Zakres proponowanych przez TGPE zmian uwzględniających zmiany na rynku energii i na rynku bilansującym (nowe WDB)
Zmiany w zakresie wyznaczania korekt cen rozliczeniowych energii bilansującej (§ 27)- pokrywanie pełnych kosztów pracy jednostki wytwórczej na polecenie OSP
Pokrywanie kosztów uruchamiania i odstawiania jednostek wytwórczych (§ 28)
Zmiany dotyczące zakupu usług systemowych (§ 35)
Szacowany roczny koszt tych zmian – 0,7 mld zł rocznie
Zakres proponowanych przez TGPE zmian wynikający z oceny funkcjonowania systemu wprowadzonego w 2022 r.
Redukcja współczynników sezonowych określających poziom obowiązkowych zapasów węgla kamiennego
Zwolnienie elektrowni z obowiązku utrzymywania zapasów paliw na końcowym etapie działalności.
Przekazanie części obowiązku utrzymywania zapasów węgla do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS).
Szacowany koszt proponowanych zmian – ok 0,5 mld rocznie
Zmniejszanie kosztów funkcjonowania na rynku energii elektrycznej
Pokrywanie kosztów dostarczanej energii, mocy i usług bilansujących na RB

## Slide 13
Utrzymanie bloków węglowych od 2029 r. do czasu ich zastąpienia innymi źródłami sterowalnymi
– zachęta dla inwestora do budowy nowego niskoemisyjnego źródła, w tym źródła gazowego, które zastąpi istniejącą jednostkę węglową. Mechanizm substytucji mógłby być zastosowany w ramach mechanizmu rynku mocy, jeśli z mechanizmów mocowych jednostki węglowe mogłyby korzystać po 2028 roku.
- mechanizm polegający na utrzymywaniu określonych mocy wytwórczych, które nie biorą udziału w rynku energii. Jednostki są uruchamiane jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych, po wykorzystaniu przez Operatora systemu wszystkich innych dostępnych narzędzi.
Mechanizmy finansowania utrzymania bezpieczeństwa energetycznego w okresie transformacji:
Mechanizm tzw. substytucji mocy
Mechanizm rezerwy strategicznej

## Slide 14
Dziękujemy za uwagę
Waldemar Szulc, Halina Bownik-Trymucha